## Slide 1
Visualización
Módulo
FPGA
Módulo a diseñar
GPIO CAPTURA
Proyecto cámara térmica
El objetivo de este es utilizar el módulo de cámara FLIR Lepton LWIR para capturar cuadros de térmicos que se visualice en VGA
Infrared Array Sensor Grid-EYE
Módulo

## Slide 2: Características de la cámara
Colección continua de píxeles capturados por el sensor térmico través de un protocolo de video sobre SPI.
Detección de temperature de 2 dimensiones, area segun camara 8 x 8 (64 pixels) o 80 x 60
Interfaz de vídeo SPI

## Slide 3
Control de Datos
Buffer
(Dual Port RAM)
VGA
PLL
Xclk / Reset / PWDN
Captura de Imágenes
datos
addr
Datos
clk
Write
LCD/VGA
CAJA NEGRA
24MHz
25MHz

## Slide 4: Características de la cámara

## Slide 5: Plan de trabajo
Semana 1: Buffer de memoria Simulación (TestBench). Analizar la máxima memoria ram que podemos alojar en la FPGA, y planear el método de adquisición de los datos de la cámara
Semana 2: Captura de datos Construcción del bloque de captura de datos y divisor de frecuencias según hoja de datos de la cámara.
Semana 3: Captura de datos Pruebas físicas con cámara
Semana 4: Introducción al procesador *
Semana 5: Integración del proyecto y pruebas funcionales
Semana 6: Presentación

## Slide 6
Captura de datos
Buffer
(Dual Port RAM)
VGA
PLL
Xclk / Reset / PWDN
Captura de Imágenes
datos
addr
Dato
clk
Write
LCD/VGA
CAJA NEGRA
24MHz
25MHz

## Slide 7: Semana 1
Buffer
(Dual Port RAM)
datos
addr
Write
module buffer_ram_dp #( //-- Parametros
parameter AW = 15, // Adress width
parameter DW = 16) // Data witdh
(
input clk,
input wire [AW-1: 0] addr_in,
input wire [DW-1: 0] data_in,
input wire regwrite,
output reg [DW-1: 0] data_out,
input wire [AW-1: 0] addr_out,
input regread);
//-- Calcular el numero de posiciones totales de memoria
localparam NPOS = 2 ** AW; //-- Memoria
reg [DW-1: 0] ram [0: NPOS-1];
//-- Lectura/escritura de la memoria port 1
always @(posedge clk)
begin
if (regwrite == 1)
ram[addr_in] <= data_in;
end
//-- Lectura/escritura de la memoria port 2
always @(posedge clk)
begin
if (regread == 1)
data_out <= ram[addr_out];
end
initial begin
$readmemh(imageFILE, ram);
end
endmodule
buffer_ram_dp.v

## Slide 8
Captura de datos
Down-sampler
DP_RAM
VGA
640x480
clk25_24
Xclk / Reset / PWDN
Clk
32MHz
VGA_Hsync_n
clk25M
clk_32MHZ_to_25M_24M.v
VGA_Driver.v
clk24M
Convert addr
RGB888 to RGB444
[3:0] VGA_R
[3:0] VGA_G
[3:0] VGA_B
data_mem
data_RGB332
VGA_posX
VGA_posY
VGA_Vsync_n
DP_RAM_addr_in
DP_RAM_data_in
buffer_ram_dp,v
DP_RAM_regW
DP_RAM_addr_out
test_cam.v
HDL dado por el profesor
Wire o reg de conexión
Lógica Combinacional dentro de test_cam
HDL que se debe cambiar acordar a cada FPGA
Señales de entrada/salidas para UCF
HDL que debe realizar el grupo e instanciar
Señales que debe incluir el grupo

## Slide 9: Semana 2 y 3
Captura de datos
datos
addr
Datos [7:0]
Write

## Slide 10: SPI master

## Slide 11: I2C master
Controlador SPI
SDA
SCL

## Slide 12
DP_RAM
VGA
640x480
clk25_24
Xclk / Reset / PWDN
Clk
100MHz
VGA_Hsync_n
clk25M
clk24_25_nexys4.v
CAM_xclk
CAM_pwdn
CAM_reset
VGA_Driver.v
clk24M
Convert addr
RGB332 to RGB444
[3:0] VGA_R
[3:0] VGA_G
[3:0] VGA_B
data_mem
data_RGB332
VGA_posX
VGA_posY
VGA_Vsync_n
DP_RAM_addr_in
DP_RAM_data_in
buffer_ram_dp,v
DP_RAM_regW
DP_RAM_addr_out
test_cam.v
CAM_pclk
CAM_vsync
CAM_href
[7:0] CAM_px_data
Simulación Cámara
Test_vga.txt
test_cam_TB.v
cam_read.v